## Slide 1: Sistem Persamaan Linier: Sebuah Ilustrasi
IF2123 Aljabar Geometri
Oleh: Rinaldi Munir
Program Studi Informatika, STEI-ITB

## Slide 2: Tinjau sebuah contoh persoalan berikut…
Dalam sebuah rangkaian listrik berlaku hukum-hukum arus Kirchoff menyatakan bahwa jumlah aljabar dari semua arus yang memasuki suatu simpul (Gambar 1a) haruslah nol:
 i = 0
Dalam hal ini, semua arus i yang memasuki simpul dianggap bertanda positif. Sedangkan hukum Ohm (Gambar 1b) menyatakan bahwa arus i yang melalui suatu tahanan adalah :
yang dalam hal ini V adalah tegangan dan R adalah tahanan.
Gambar 1. Hukum Kirchoff dan Hukum Ohm

## Slide 3
Diberikan sebuah rangkaian listrik dengan 6 buah tahanan seperti pada Gambar 2 [CHA91]. Anda diminta menghitung arus pada masing-masing rangkaian.
Arah arus dimisalkan seperti diatas. Dengan hukum Kirchoff diperoleh persamaan-persamaan berikut :
i12 + i52 + i32 = 0
i65 - i52 - i54 = 0
i43 - i32 = 0
i54 - i43 = 0
Gambar 2. Rangkaian listrik dengan 6 tahanan

## Slide 4
Dari hukum Ohm didapat :
i32 R32 - V3 + V2 = 0
i43 R43 - V4 + V3 = 0
i65 R65 + V5 = 0
i12 R12 + V2 = 0
i54 R54 - V5 + V4 = 0
i52 R52 - V5 + V2 = 0
Dengan menyusun kesepuluh persamaan diatas didapatkan sistem persamaan lanjar sebagai berikut :

## Slide 5
i12 + i52 + i32 = 0
- i52 + i65 - i54 = 0
- i32 + i43 = 0
i54 - i43 = 0
i32 R32 V2 - V3 = 0
i43 R43 + V3 - V4 = 0
i65R65 + V5 = 0
i12 R12 + V2 = 0
i54 R54 + V4 - V5 = 0
i52 R52 + V2 - V5 = 0

## Slide 6
Tentukan
i12 , i52 , i32 , i65 , i54 , i13 , V2 , V3 , V4 , V5
bila diketahui
R12 = 5 ohm , R52 = 10 ohm , R32 = 10 ohm
R65 = 20 ohm , R54 = 15 ohm , R14 = 5 ohm.
V1 = 200 volt , V6 = 0 volt.