## Slide 1: Pengantar Interpretasi dan Pengolahan Citra (Bagian 1 – Update 2022)
IF4073 Interpretasi dan Pengolahan Citra
Oleh: Rinaldi Munir
Program Studi Teknik Informatika
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika
Institut Teknologi Bandung
2022

## Slide 2
Gonzalez, R. C. and Woods, R. E., "Digital Image Processing", Prentice Hall, 3rd Ed.
Jain, A. K., "Fundamentals of Digital Image Processing", PHI Learning, 1st Ed.
Bernd, J., "Digital Image Processing", Springer, 6th Ed.
Burger, W. and Burge, M. J., "Principles of Digital Image Processing", Springer
Scherzer, O., " Handbook of Mathematical Methods in Imaging", Springer
Buku Referensi Kuliah
Kenneth R. Castelman, “Digital Image Processing”, Prentice Hall

## Slide 3: Citra (image) atau gambar
”Sebuah gambar bermakna lebih dari seribu kata”
(A picture is more than a thousand words)
Artinya, citra mempunyai karakteristik yang tidak dimiliki oleh data teks, yaitu citra kaya dengan informasi

## Slide 5: Image vs Graphics
Citra
Graphics

## Slide 6: Citra
Citra sering disebut juga gambar pada bidang dwimatra (2-D).
Citra adalah sinyal dwimatra yang bersifat menerus (continue) yang dapat diamati oleh sistem visual manusia
Secara matematis, citra adalah fungsi dwimatra yang menyatakan intensitas cahaya pada bidang dwimatra.
(x, y) : koordinat pada bidang dwimatra
f(x, y) : intensitas cahaya (brightness) pada titik (x, y)

## Slide 7
Foto
Gambar digital
Citra sebagai luaran dari suatu sistem perekaman sinyal dapat bersifat:
Optik, berupa foto,
Analog, seperti gambar pada monitor televisi,
Digital, yang dapat langsung disimpan pada disk atau pita magnetik

## Slide 8: Citra diam vs citra bergerak
Citra diam (still image) adalah sebuah citra tunggal
Citra bergerak (moving images) adalah rangkaian citra diam yang ditampilkan secara beruntun (sekuensial) sehingga memberi kesan sebagai gambar yang bergerak. Setiap citra diam disebut frame.
Citra diam
Frame-frame dari citra bergerak

## Slide 9
Video adalah contoh citra bergerak, terdiri dari banyak frame, dan dapat memiliki
audio atau tanpa audio yang disimpan di dalam kanal yang terpisah dari frame
Video

## Slide 10
Foreman.avi
Frame 50
Frame 80
Frame 100
Frame 250

## Slide 11
Gambar animasi (seperti animated GIF) adalah contoh citra bergerak
Animated GIF
Frame 8
Frame 13
Frame 16
Frame 19
Frame 20

## Slide 12: Citra Digital
Citra digital adalah representasi citra kontinu melalui pencuplikan (sampling) secara ruang dan waktu.
Pencuplikan secara ruang  berdasarkan koordinat sinyal (x, y)
Pencuplikan secara ruang dan waktu  sederetan frame  video digital

## Slide 13: Image sampling and quantization

## Slide 14
Citra digital direpresentasikan sebagai matriks berukuran M x N
M x N menyatakan resolusi citra
Setiap elemen matriks menyatakan sebuah pixel (picture element)

## Slide 15
Citra dengan resolusi 1200 x 1500 berarti memiliki 1200 x 1500 pixel = 1.800.000 pixel
pixel

## Slide 16
Contoh: citra berukuran 200 x 300 disusun oleh 60000 pixel.

## Slide 17
Nilai setiap pixel, f(x, y), menyatakan nilai keabuan (grey level) atau nilai intensitas.

## Slide 18: Interpretasi Citra
Sebelum sebuah citra diolah atau diproses untuk keperluan tertentu, maka citra tersebut perlu analisis lebih terlebih dahulu
Interpretasi citra adalah kegiatan menganalisis gambar atau foto yang dihasilkan oleh suatu alat pengindera sebelum atau sesudah diolah untuk tujuan-tujuan tertentu, misalnya untuk mengidentifikasi objek atau peran objek di dalam gambar tersebut,
Interpretasi citra dapat dilakukan sebelum atau sesudah citra diproses, baik secara pengamatan visual maupun secara otomatis (oleh komputer)
Analisis citra:
- apakah citra kurang tajam? Kurang jelas? Terlalu gelap? Blur?
- apakah citra mengalami distorsi?
- apakah citra mengandung noise?
- setelah diolah oleh komputer, bagaimana hasilnya?
- dll

## Slide 19
Blur image
Noisy image
Dark image
Distortion image

## Slide 20: Pengolahan citra
Setelah citra dianalisis, maka pada tahap selanjutnya, citra tersebut perlu diproses atau diolah lebih lanjut.
Pengolahan citra dilakukan karena suatu citra yang seringkali mengalami penurunan mutu (degradasi), misalnya:
- mengandung cacat atau derau (noise)
- warnanya terlalu kontras,
- kurang tajam
- kabur (blurring), dan sebagainya.
Tentu saja citra semacam ini menjadi lebih sulit diinterpretasi lebih lanjut karena informasi yang disampaikan oleh citra tersebut menjadi berkurang.

## Slide 21
Noisy image
Citra dengan kotras terlalu gelap
Motion blur

## Slide 22
Pengolahan citra adalah pemrosesan citra menjadi citra lain untuk tujuan tertentu, misalnya untuk mendapatkan kualitas citra yang lebih baik.
Pengolahan citra digital adalah pemrosesan citra digital dengan melakukan operasi-operasi pemrosesan sinyal dengan menggunakan komputer.
Menurut Anil K Jain, umumnya, operasi-operasi pada pengolahan citra diterapkan pada citra bila:
perbaikan atau memodifikasi citra perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas penampakan atau untuk menonjolkan beberapa aspek informasi yang terkandung di dalam citra,
elemen-elemen di dalam citra perlu dikelompokkan, dicocokkan, atau diukur,
sebagian citra perlu digabung dengan bagian citra yang lain
citra dimampatkan untuk mendapatkan representasi yang lebih kompak.

## Slide 23
Dengan melakukan pengolahan citra, maka kualitas citra menjadi lebih baik sehingga dapat diinterpretasi lebih lanjut atau digunakan untuk tujuan pengenalan objek di dalam citra.

## Slide 27
Komponen Sistem Pemrosesan Citra Digital

## Slide 28
Tiga bidang studi yang berkaitan dengan data citra, namun tujuan ketiganya berbeda, yaitu:
Grafika komputer (computer graphics).
Pengolahan citra (image processing).
Pengenalan pola (pattern recognition atau image recognition)

## Slide 29: Grafika Komputer (1)
Bertujuan menghasilkan citra (lebih tepat disebut grafik) dengan primitif-primitif geometri seperti garis, lingkaran, dan sebagainya.
Primitif-primitif geometri tersebut memerlukan data deskriptif untuk melukis elemen-elemen gambar.
Contoh data deskriptif adalah koordinat titik, panjang garis, jari-jari lingkaran, tebal garis, warna, dan sebagainya.

## Slide 30: Grafika Komputer (2)

## Slide 31: Grafika Komputer (3)
Algoritma Bresenham  membuat garis
function Line(x0, x1, y0, y1)
int deltax := x1 - x0
int deltay := y1 - y0
real error := 0
real deltaerr := deltay / deltax
// Assume deltax != 0 (line is not vertical),
// note that this division needs to be done in a // way that preserves the fractional part
int y := y0
for x from x0 to x1
plot(x,y)
error := error + deltaerr
if abs(error) ≥ 0.5 then
y := y + 1
error := error - 1.0

## Slide 32: Grafika Komputer (4)

## Slide 33: Grafika Komputer (5)
Kartun

## Slide 34: Grafika Komputer (6)
Grafik 3D
Dibentuk dari 3D modelling dan 3D rendering

## Slide 35: Grafika Komputer (7)
Animasi komputer

## Slide 36: Grafika Komputer (8)
Animasi komputer
Algoritma sederhana:
Repeat
1. Latar belakang diwarnai hitam
2. Gambar kambing ditaruh di kanan
3. Munculkan kembali latar belakang hitam
4. Gambar kambing digeser ke kiri

## Slide 37: Grafika Komputer (9)
Jenis-jenis grafik:
Raster (bitmap)
- pixel
Vektor
- dibentuk oleh primitif geometri (titik, garis, lingkaran, poligon)

## Slide 38: Pengolahan Citra (1)
Pengolahan citra bertujuan memperbaiki kualitas citra agar mudah diinterpretasi oleh manusia atau mesin (dalam hal ini komputer).
Teknik-teknik pengolahan citra mentransformasikan citra menjadi citra lain. Jadi, masukannya adalah citra dan keluarannya juga citra.

## Slide 39: Image denoising
Pengolahan Citra (2)

## Slide 40: Image enhancement
Pengolahan Citra (3)

## Slide 41: Image deblurring
Pengolahan Citra (4)

## Slide 42: Image deblurring
Pengolahan Citra (5)

## Slide 43
Pengenalan Pola adalah metode analisis data secara otomatis oleh mesin untuk mengenali keteraturan (pola) di dalam data.
Di dalam konteks citra, tujuan pengenalan pola adalah untuk mengenali suatu objek di dalam citra
Pengenalan Pola (1)

## Slide 44
Pengenalan Pola (2)

## Slide 45: Pengenalan Pola (3)
Ini huruf apa?

## Slide 46: Operasi-operasi di dalam pengolahan citra digital
Perbaikan kualitas citra (image enhancement).
Pemampatan citra (image compression).
Pengorakan citra (image analysis)
Rekonstruksi citra (image reconstruction)
Restorasi citra (image restoration)
Pemampatan citra (image compression)

## Slide 47: 1. Image Enhancement (1)
Bertujuan untuk memperbaiki kualitas citra dengan cara memanipulasi parameter-parameter citra.
Dengan operasi ini, ciri-ciri khusus pada citra lebih ditonjolkan.
Contoh operasi:
- perbaikan kontras gelap/terang
- perbaikan tepian obyek (edge enhancement)
- penajaman (sharpening)
- noise filtering
- koreksi geometrik

## Slide 48: 1. Image Enhancement (1)
Perbaikan kontras gelap/terang

## Slide 49: 1. Image Enhancement (2)
Noise filtering

## Slide 50: 1. Image Enhancement (3)
Penajaman citra (image sharpening)

## Slide 51: 1. Image Enhancement (4)
Koreksi geometrik
Menara terlihat miring
Hasil koreksi geometrik

## Slide 52: 2. Image Restoration (1)
Bertujuan menghilangkan/meminimumkan cacat pada citra.
Tujuan pemugaran citra hampir sama dengan image enhancement. Bedanya, pada pemugaran citra penyebab degradasi gambar diketahui.
Model restorasi citra
g(x, y) = H.f(x, y) + n(x, y)

## Slide 53: 2. Image Restoration (2)

## Slide 54: 3. Image Analysis (1)
Bertujuan menghitung ukuran kuantitatif dari citra untuk menghasilkan deskripsinya.
Teknik pengorakan (analisis) citra mengekstraksi ciri-ciri tertentu yang membantu dalam identifikasi objek.
Contoh-contoh operasi pengorakan citra:
- Pendeteksian tepi objek (edge detection)
- Ekstraksi batas (boundary)
- Representasi daerah (region)

## Slide 55: 3. Image Analysis (2)

## Slide 56: 4. Kompresi Citra (1)
Bertujuan menghilangkan redundansi pada citra.
2 Jenis kompresi pada citra digital:
  Lossless
    Data piksel dapat direkonstruksi menjadi data piksel yang sama persis dengan data sebelum kompresi.
    Contoh format dokumen: GIF, PNG
  Lossy
    Data piksel tidak sama persis setelah proses kompresi (ada informasi yang hilang)
    Contoh format dokumen: JPEG

## Slide 57: 4. Kompresi Citra (2)
Format Dokumen | Teknik Kompresi yang digunakan
BMP | Run Length Encoding (RLE)
GIF | Lempel-Ziv (LZ)
PNG | LZ, Huffman
JPEG | RLE, Huffman dan DCT

## Slide 58: 4. Kompresi Citra (3)
boat.bmp (258 KB)
boat.jpg (49 KB)