## Slide 1: 03 - Pembentukan Citra dan Digitalisasi Citra
IF4073 Interpretasi dan Pengolahan Citra
Oleh: Rinaldi Munir
Program Studi Teknik Informatika
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika
Institut Teknologi Bandung
2022

## Slide 2: Model Citra
Secara matematis citra adalah fungsi intensitas cahaya pada bidang dwimatra disimbolkan dengan f(x, y), yang dalam hal ini:
(x, y) : koordinat pada bidang dwimatra
f(x, y) : intensitas cahaya (brightness)
pada titik (x, y)
x
y
f(x,y)

## Slide 3
Karena cahaya merupakan bentuk energi, maka intensitas cahaya bernilai antara 0 sampai tidak berhingga,
0  f(x, y) < 
Nilai f(x, y) sebenarnya adalah hasil kali:
i(x, y) =jumlah cahaya yang berasal dari sumbernya (illumination),
nilainya antara 0 sampai tidak berhingga, dan
r(x, y) = derajat kemampuan obyek memantulkan cahaya
(reflection), nilainya antara 0 dan 1.
Jadi, f(x, y) = i(x, y)  r(x, y),
yang dalam hal ini,
0  i(x, y) < 
0  r(x, y)  1

## Slide 4
Sinyal f(x,y) ini yang ditangkap oleh mata atau kamera

## Slide 5
The scene is illuminated by a single source.
The scene reflects radiation towards the camera.
The camera senses it via chemicals on film.

## Slide 6
Nilai i(x, y) ditentukan oleh sumber cahaya, sedangkan r(x, y) ditentukan oleh karakteristik objek di dalam gambar.
Nilai r(x,y) = 0 mengindikasikan penyerapan total, sedangkan r(x,y) = 1 menyatakan pemantulan total.
Jika permukaan mempunyai derajat pemantulan nol, maka fungsi intensitas cahaya, f(x, y), juga nol.
Sebaliknya, jika permukaan mempunyai derajat pemantulan 1, maka fungsi intensitas cahaya sama dengan iluminasi yang diterima oleh permukaan tersebut.

## Slide 7
Contoh-contoh nilai i(x, y):
pada hari cerah, matahari menghasilkan iluminasi i(x, y)  9000 foot candles,
pada hari mendung (berawan), matahari menghasilkan iluminasi i(x, y)  1000 foot candles,
pada malam bulan purnama, sinar bulan menghasilkan iluminasi i(x, y)  0.01 foot candle.
Contoh nilai r(x, y)
benda hitam mempunyai r(x, y) = 0.01,
dinding putih mempunyai r(x, y) = 0.8,
benda logam dari stainlessteel mempunyai r(x, y) = 0.65,
salju mempunyai r(x, y) = 0.93.

## Slide 8: Digitalisasi Citra
Citra adalah sinyal kontinu dwimatra, f(x, y)
f(x,y) menyatakan intensitas cahaya pada posisi (x,y)
Agar citra dapat diolah oleh komputer digital, maka citra perlu di-digitalisasi (atau di-digitisasi) menjadi citra digital
  Sebuah citra digital adalah versi diskrit dari citra kontinu
Citra kontinu
Citra digital

## Slide 9
Akuisisi Citra Menjadi Citra Digital

## Slide 10: Digital cameras
A digital camera replaces film with a sensor array.
  Each cell in the array is light-sensitive diode that converts photons to electrons
  Two common types
    Charge Coupled Device (CCD)
    Complementary metal oxide semiconductor (CMOS)
  http://electronics.howstuffworks.com/digital-camera.htm
Sumber: Dr. George Bebis, Image Formation and Representation, CS485/685 Computer Vision
Notes: 10

## Slide 11: CCD Cameras
CCDs move photogenerated charge from pixel to pixel and convert it to voltage at an output node.
An analog-to-digital converter (ADC) then turns each pixel's value into a digital value.
http://www.dalsa.com/shared/content/pdfs/CCD_vs_CMOS_Litwiller_2005.pdf
Sumber: Dr. George Bebis, Image Formation and Representation, CS485/685 Computer Vision
Notes: 11

## Slide 12: CMOS Cameras
CMOs convert charge to voltage inside each element.
Uses several transistors at each pixel to amplify and move the charge using more traditional wires.
The CMOS signal is digital, so it needs no ADC.
http://www.dalsa.com/shared/content/pdfs/CCD_vs_CMOS_Litwiller_2005.pdf
Sumber: Dr. George Bebis, Image Formation and Representation, CS485/685 Computer Vision
Notes: 12

## Slide 13
Citra digital f(x, y) direpresentasikan sebagai matriks berukuran M x N
M x N menyatakan resolusi citra, M baris dan N kolom
Setiap elemen matriks menyatakan sebuah pixel (picture element)
Nilai f(i, j) menyatakan nilai intensitas pixel pada posisi (i, j), yang dinamakan graylevel (derajat keabuan).
f(x, y) =

## Slide 14
Proses digitalisasi citra ada dua tahap:
Penerokan (sampling): yaitu digitalisasi secara spasial (x, y).
Kuantisasi: yaitu mengangkakan nilai intensitas f(x, y) menjadi integer.
Kedua proses di atas berkaitan dengan diskritisasi tetapi dalam ranah berbeda
Sumber: Dr. George Bebis, Image Formation and Representation,
CS485/685 Computer Vision

## Slide 15
Proses digitalisasi citra
Penerokan Kuantisasi

## Slide 16: Penerokan (sampling)
Citra kontinu diterok menjadi grid-grid yang berbentuk bujursangkar
Penerokan bertujuan untuk menentukan seberapa banyak pixel yang diperlukan untuk merepresentasikan citra kontinu, dan bagaimana pengaturannya

## Slide 17
Jumlah terokan biasanya diasumsikan perpangkatan dari dua,
N = 2n
yang dalam hal ini,
N = jumlah penerokan pada suatu baris/kolom
n = bilangan bulat positif
Contoh ukuran penerokan: 256  256 pixel,
128  256 pixel,
512 x 1024 pixel
dst

## Slide 18
Contoh penerokan:
original image, n = 8 (256 x 256) n = 7 (128 x 128)
n = 6 (64 x 64)
n = 5 (32 x 32)
Catatan: Citra telah disamakan ukurannya
untuk perbandingan

## Slide 19: Kuantisasi
Kuantisasi berkaitan dengan diskritisasi nilai intensitas cahaya pada koordinat (x, y).
Tujuan kuantisasi adalah memetakan nilai dari sinyal kontinu menjadi K buah nilai diskrit (K buah level)
Beberapa teknik kuantisasi: uniform mapping, logarithmic mapping, dll
Sumber: Antonio, R. C., Paiva, Image representation, sampling, and quantization, ECE 6962 – Fall 2010

## Slide 20
Nilai intensitas pixel dalam integer dinyatakan dalam selang [0, K – 1].
Selang [0, K – 1] disebut skala keabuan (graylevel)
Proses kuantisasi membagi skala keabuan [0, K – 1] menjadi K buah nilai, yaitu 0, 1, 2, …, K – 1.
Biasanya K diambil perpangkatan dari 2,
K = 2m
yang dalam hal ini,
K = skala keabuan
m = bilangan bulat positif

## Slide 21
K = 2m
0
255
Skala keabuan Rentang nilai keabuan Pixel depth
21 (2 nilai) 0, 1 1 bit
22 (4 nilai) 0, 1, 2, 3 2 bit
23 (8 nilai) 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 3 bit
24 (16 nilai) 0, 1, …, 15 4 bit
28 (256 nilai) 0, 1, …, 255 8 bit

## Slide 22
K = 32 graylevel
K = 16 graylevel
K = 4 graylevel
Pemilihan K
K = 2 graylevel
Original image
Sumber: Unknown, Introduction to Computer Vision, Digitization

## Slide 23
K = 2 graylevel (untuk tiap
komponen warna)
K = 4 graylevel (untuk tiap
komponen warna)
Original image
Sumber: Unknown, Introduction to Computer Vision, Digitization

## Slide 24
256 gray levels (8bits/pixel) 32 gray levels (5 bits/pixel) 16 gray levels (4 bits/pixel)
8 gray levels (3 bits/pixel) 4 gray levels (2 bits/pixel) 2 gray levels (1 bit/pixel)
Sumber: Dr. George Bebis, Image Formation and Representation,
CS485/685 Computer Vision

## Slide 25
Citra Lena yang dikuantisasi ke dalam 256 level dan 128 level keabuan

## Slide 26
127 127 129 124 127 133 131 133 127
130 133 128 128 130 130 127 128 137
128 125 130 129 127 130 127 123 130
129 132 130 128 126 131 129 131 130
124 130 129 127 122 128 131 129 131
123 127 129 128 129 130 127 131 132
1 pixel = 8 bit = 256 graylevel  0 sampai 255

## Slide 27
1 pixel = 8 bit = 256 graylevel  0 sampai 255

## Slide 28: Penurunan mutu citra karena kuantisasi keabuan

## Slide 29
Sumber: Rafael C. Gonzalez, Richard E. Woods, Digital Image Processing
Proses digitalisasi citra secara keseluruhan

## Slide 30
(a) Citra kontinu diproyeksikan ke array sensor. (b) Citra hasil penerokan dan kuantisasi
(a) (b)

## Slide 31: Beberapa Teknik Kuantisasi
Uniform mapping
Logarithmic mapping

## Slide 32
Uniform Mapping
Uniform mapping membagi sinyal di dalam selang [0, M] menjadi K buah upa-selang (sub-interval) yang berjarak sama
Selanjutnya, nilai-nilai integer 0, 1, 2, …, K – 1 di-assign ke setiap upa-selang
Semua nilai sinyal di dalam selang [0, M] dinyatakan dalam nilai integer yang diasosiasikan.
Sumber: Unknown, Introduction to Computer Vision, Digitization

## Slide 33
2. Logarithmic mapping
Sinyal f(x, y) dinyatakan dalam log f(x,y)
Efeknya sbb:
Akibatnya, sinyal bernilai rendah ditingkatkan kualitas nilainya

## Slide 34
Original image
Kurva kuantisasi
Hasil kuantisasi logaritmik

## Slide 35
Umumnya 256 level (8 bit/pixel) sudah cukup untuk merepresentasikan nilai intensitas pixel.
Jika citra digital berukuran M x N dan setiap pixel kedalamannya b bit, maka kebutuhan memori untuk mereresentasikan citra adalah
M x N x b bit
Untuk citra berwarna, 256 level digunakan untuk setiap warna.
Citra berwarna terdiri dari tiga kanal warna: – red, green, and, blue – Kombinasi ketiga warna menghasilkan persepsi warna-warna yang kita lihat.

## Slide 37
=
Red
Green
Blue

## Slide 38
148 162 175 182 189 194 195 193 195 195 197
148 164 174 176 185 189 191 191 196 194 195
144 159 167 176 178 185 188 191 196 194 197
128 147 157 168 173 179 182 184 191 191 192
119 134 148 160 164 170 179 176 181 189 185
145 124 142 151 160 168 169 174 180 182 183
172 120 140 153 157 169 171 178 180 182 182
196 120 129 144 152 158 167 170 177 176 178
204 144 116 134 142 149 155 165 165 170 171
42 43 48 50 53 56 56 53 54 54 54
50 49 51 47 53 55 56 55 59 55 54
51 48 47 49 49 51 50 52 54 51 54
53 48 45 49 50 52 50 48 51 50 50
59 43 43 48 47 48 54 47 49 55 50
100 42 41 42 44 46 45 46 50 52 50
142 47 43 42 39 46 44 48 49 51 49
185 65 44 42 42 43 48 46 50 48 49
209 106 44 42 41 42 44 50 48 50 49
16 24 32 35 37 40 40 37 37 38 36
19 25 31 28 34 37 38 37 40 35 33
17 23 27 33 32 35 33 36 39 35 37
20 19 23 31 33 34 34 32 36 35 35
29 16 24 33 32 34 39 30 31 38 34
71 11 18 24 30 33 30 30 34 36 34
113 14 16 21 24 32 30 32 33 35 33
156 32 13 20 25 28 33 31 35 33 32
177 72 9 16 22 26 30 35 32 33 32
Red
Green
Blue

## Slide 39
function fig = imColorSep(A)
% IMCOLORSEP Displays the RGB decomposition of a full-color image
%
% Syntax: fig = imColorSep(A);
%
% Example: A = imread('peppers.png');
% fig = imColorSep(A);
%
%
% Written by: Rick Rosson, 2007 December 26
%
% Revised: Rick Rosson, 2008 January 2
%
% Copyright (c) 2007-08 Richard D. Rosson. All rights reserved.
%
%
% Number of gray scale values:
N = 256;
% Make sure data type of image array is 'uint8':
A = im2uint8(A);
% Create figure window:
fig = figure;
% Display full color image:
subplot(2,2,1);
imshow(A);
title('Full Color');
% Cell array of color names:
ColorList = { 'Red' 'Green' 'Blue' };
% Gray-scale column vector: % range [ 0 .. 1 ]
gr = 0:1/(N-1):1; % increment 1/(N-1)
% Display each of the three color components:
for k = 1:3
% color map:
cMap = zeros(N,3);
cMap(:,k) = gr;
% Display monochromatic image:
subplot(2,2,k+1);
imshow(ind2rgb(A(:,:,k),cMap));
title(ColorList{k});
end
end
Sumber: https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/18125-rgb-image-decomposition
Kode program Matlab untuk dekomposisi R, G, B dari citra berwarna

## Slide 41
Secara umum dikenal 3 jenis citra digital:
Citra biner (1 pixel = 1 bit)
Graylevel hanya 0 dan 1 (hitam dan putih)
2. Citra grayscale (1 pixel umumnya 8 bit)
Graylevel dari 0 sampai 255 (hitam ke putih)
3. Citra berwarna (24-bit RGB)
Terdiri dari tiga kanal warna: red (R), green (G), dan blue(B)
Graylevel pada setiap kanal warna panjangnya 8 bit
Color image (24-bit RGB)
Grayscale image (8-bit)
Binary image (1-bit)

## Slide 42: Resolusi
Citra digital merupakan hasil diskritisasi citra kontinu, baik penerokan dalam ranah ranah spasial maupun kuantisasi dalam ranah nilai intensitas (intensitas).
Oleh karena itu, istilah resolusi valid untuk setiap ranah, meskipun resolusi sering diacu dalam penerokan secara spasial.
Resolusi berkaitan dengan detil dari citra, yaitu seberapa banyak pixel yang ditampilkan pada setiap inchi citra. Semakin tinggi resolusi citra semakin banyak pixel per inchi (PPI) dan menghasilkan citra berkualitas tinggi.
Resolusi sering dinyatakan dalam ukuran citra (lebar x tinggi)
Sebagai contoh, citra yang lebarnya 2048 pixel dan tinggi 1536 pixel (2048 x 1536) mengandung 3.145.728 pixels (atau 3.1 Megapixel).

## Slide 44
Resolusi yang rendah seringkali terjadi akibat reduksi pada proses penerokan.
Dua kemungkinan penyebab reduksi pada resolusi penerokan: (1) pengambilan terokan (downsampling), dan (2) penipisan (decimation)

## Slide 45
Untuk meningkatkan resolusi akibat penerokan, maka perbaikan yang dilakukan adalah dengan melakukan interpolasi
Metode interpolasi yang umum digunakan:
1. Nearest neighbor
2. Bilinear interpolation
3. Bicubic interpolation

## Slide 46
Nearest Neighbor Interpolation

## Slide 47
Bilinear Interpolation
Menggunakan empat pixel bertetangga

## Slide 48
Bicubic Interpolation
Menggunakan 16 pixel bertetangga
Lebih lanjut tentang interpolasi citra akan dibahas dalam pokok bahasan tersendiri

## Slide 49: Referensi
Dr. George Bebis, Image Formation and Representation, CS485/685 Computer Vision
Antonio, R. C., Paiva, Image representation, sampling, and quantization, ECE 6962 – Fall 2010
Unknown, Introduction to Computer Vision, Digitization
Rafael C. Gonzalez, Richard E. Woods, Digital Image Processing, Prentice Hall