## Slide 1: 25 - Pemampatan Citra
Program Studi Teknik Informatika
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika
Institut Teknologi Bandung
2024
IF4073 Pemrosesan Citra Digital
Oleh: Rinaldi Munir
(Bagian 1)

## Slide 2: Pemampatan vs Penirmampatan
Image compression = pemampatan citra, kompresi citra
Image decompression = penirmampatan citra, dekompresi citra
Citra dimampatkan ketika ia disimpan ke dalam storage atau ditransmisikan.
Citra dinirmampatkan ketika ia ditampilkan ke layer, dicetak ke printer, atau disimpan ke dalam dokumen dengan format tidak mampat

## Slide 3: Mengapa citra perlu dimampatkan?
Representasi citra digital membutuhkan memori yang besar.
Pemampatan citra adalah metode untuk mereduksi redundansi pada representasi citra sehingga dapat mengurangi kebutuhan memori untuk ruang penyimpanan.
Citra dimampatkan tanpa mengurangi kualitas citra secara visual
Tujuan:
Mengurangi kebutuhan ruang penyimpanan sembari tetap mempertahankan kualitas citra secara visual. (Gonzalez, Woods and Eddins, 2017).
Merepresentasikan citra dengan kualitas yang hampir sama dengan citra aslinya namun dalam bentuk yang lebih kompak.

## Slide 4
Dapatkah anda melihat perbedaan kualitas hasil pemampatan?
Original image
(not compressed)
Compressed image

## Slide 5
peppers.bmp, 256 x 256
(193 KB)
peppers.jpg, 256 x 256
(31 KB), JPEG Quality = 5
peppers2.jpg, 256 x 256
(24 KB), JPEG Quality = 1

## Slide 6
Misalkan sebuah citra berwarna berukuran 1200x1600
Kebutuhan ruang penyimpanan:
1200 x 1600 x 3 = 5760000 byte
= 5,760 Kbyte
= 5.76 Mbyte
Misalkan sebuah film digital dengan resolusi 720x480, 30 frame/sec, selama 2 jam.
Kebutuhan ruang penyimpanan:

## Slide 7: Aplikasi pemampatan citra
1. Penyimpanan data di dalam media sekunder (storage)
Citra mampat membutuhkan memori di dalam storage yang lebih sedikit dibandingkan dengan citra yang tidak mampat.
Contoh: file citra berformat JPEG/JPG versus citra berformat BMP
2. Pengiriman data (data transmission) pada saluran komunikasi data
Citra mampat membutuhkan waktu pengiriman yang lebih singkat dibandingkan dengan citra tidak mampat.
Contoh: pengiriman gambar via email, videoconference, via satelit luar angkasa, mengunduh gambar dari internet, dan sebagainya.

## Slide 8: Redundansi
Redudansi pada citra adalah konten citra yang sebenarnya tidak perlu direpresentasikan dalam sejumlah bit.
Dua macam redundansi:
1. Coding redundancy: biasanya muncul sebagai hasil pengkodean
yang seragam pada setiap pixel.
2. Spatial/temporal redundancy: misalnya pixel-pixel bertetangga
memiliki nilai intensitas yang tidak jauh berbeda.
3. Psychovisual redundancy: persepsi visual mengakibatkan redundancy

## Slide 9
Coding redundancy
Tiap simbol, tanpa memperhatikan frekuensi
kemunculannya, dikodekan dengan panjang bit
yang tetap (fixed-length encoding), yaitu 3 bit.
Rata-rata panjang bit kode untuk setiap simbol 3 bit

## Slide 10
Coding redundancy dapat dikurangi dengan mengkodekan simbol yang sering muncul dengan jumlah bit yang lebih sedikit
Rata-rata panjang bit kode untuk setiap simbol =
{(19 x ) + (25 x 2) + (21 x 2) + … + (3 x 6 ) + (2 x 6)}/100
= 2.7
Nisbah pemampatan= 2.7/3 = 0.9 atau 90%
Artinya menjadi 90% dari rata-rata ukuran bit semula

## Slide 11
Spatial redundancy
Nilai-nilai pixel citra Tiffany pada baris 128:
Nilai-nilai pixel citra roda pada baris 128:
Sumber: Image Processing, Image Compression, DR. FERDA ERNAWAN
Faculty of Computer Systems & Software Engineering, Pahang University

## Slide 12
Pixel-pixel baris 128 pada citra roda (256 pixel):
Pada baris 128, (n1, n2): (77, 1), (206, 30), (121, 88), (77,18), (121, 88), (206, 30), (77, 1)
Kodekan setiap segmen dengan 16 bit (n1 delapan bit, n2 delapan bit): Nisbah pemampatan = (7x16) / (256 x 8) = 0.055 atau 5,5%
Artinya menjadi 5,5% dariukuran semula, atau 94,5% telah dimampatkan
Misalkan n1 menyatakan graylevel dan n2 adalah frekuensi kemunculannya
Sumber: Image Processing, Image Compression, DR. FERDA ERNAWAN
Faculty of Computer Systems & Software Engineering, Pahang University

## Slide 13
Psychovisual Redundancy
Untuk persepsi visual manusia, informasi tertentu kurang penting. E.g ,: kuantisasi graylevel yang tepat tidak memengaruhi kualitas visualnya.
Citra Tiffany ini jika dikodekan 5 bit/pixel tidak mempengaruhi persepsi visual manusia
Metode pemampatan kuantisasi.
Sumber: Image Processing, Image Compression, DR. FERDA ERNAWAN
Faculty of Computer Systems & Software Engineering, Pahang University

## Slide 14: Teori Informasi
Mendefinisikan jumlah informasi di dalam pesan sebagai jumlah minimum bit yang dibutuhkan untuk mengkodekan pesan.
Contoh:
- 1 bit untuk mengkodekan jenis kelamin
- 3 bit untuk mengkodekan nama hari
- 4 bit untuk mengkodekan 0 s/d 9

## Slide 15
Entropy: ukuran yang menyatakan jumlah informasi di dalam pesan.
Biasanya dinyatakan dalam satuan bit.
Entropi berguna untuk memperkirakan jumlah bit rata-rata untuk mengkodekan elemen dari pesan.
Contoh: entropi untuk pesan yang menyatakan jenis kelamin = 1 bit, entropi untuk pesan yang menyatakan nama hari = 3 bit

## Slide 16
Secara umum, entropi pesan dihitung dengan rumus yang dikemukakan oleh Claude Shannon, 1948:
pi = peluang kemunculan simbol ke-i di dalam pesan X
Entropi dinyatakan dalam satuan bit

## Slide 17
Contoh: misalkan pesan X = ‘AABBCBDB’
  n = 4 (yaitu huruf A, B, C, D)
  p(A) = 2/8, p(B) = 4/8
  p(C) = 1/8, p(D) = 1/8
H(x) = -{2/8 2log(2/8) + 4/8 2log(4/8) + 1/8 2log(1/8) + 1/8 2log(1/8) }
= -{1/4 2log(1/4) + 1/2 2log(1/2) + 1/8 2log(1/8) + 1/8 2log(1/8) }
= -{(1/4) (- 2log(4) + (1/2) (- 2log(2) + (1/8) (- 2log(8) + (/8) (- 2log(8) }
= -{(1/4) (- 2) + (1/2) (-1) + (1/8) (-3) + (1/8)(-3) }
= - {-1/2 – 1/2 – 3/8 – 3/8)
= - (-1.75)
= 1.75
Entropi = 1,75 bit per simbol

## Slide 19: Tipe metode pemampatan citra
1. Lossy compression
Metode lossy menghasilkan citra hasil pemampatan yang hampir sama dengan citra semula. Ada informasi yang hilang akibat pemampatan, tetapi dapat ditolerir oleh persepsi visual.
Bertujuan untuk memperoleh nisbah pemampatan yang tinggi
Contoh: JPEG compression, fractal image compression
Lossless compression
Metode lossless selalu menghasilkan citra hasil penirmampatan yang tepat sama dengan citra semula, pixel per pixel. Tidak ada informasi yang hilang akibat pemampatan.
Nisbah pemampatan rendah, namun kualitas citra mampat tetap tinggi
Dibutuhkan untuk memampatkan citra yang tidak boleh terdegradasi akibat pemampatan, misalnya citra medis, citra x-ray
Contoh: metode Huffman, run-length encoding (RLE), quantized coding

## Slide 20
peppers.bmp, 256 x 256
(193 KB)
peppers.png, 256 x 256
(127 KB)
peppers2.jpg, 256 x 256
(24 KB), JPEG Quality = 1
Lossless compression
Lossy compression

## Slide 21: Metode Pemampatan Huffman
Lossless compression
Berdasarkan algoritma greedy
Prinsip kerja algoritma: pixel dengan nilai keabuan yang sering muncul dikodekan dengan panjang bit yang lebih sedikit, sebaliknya nilai keabuan yang jarang muncul dikodekan dengan it yang lebih panjang

## Slide 22
Algoritma:
Setiap nilai keabuan dinyatakan sebagai simpul. Setiap simpul di-assign dengan frekuensi kemunculan nilai keabuan tersebut.
Urutkan secara menaik (ascending order) simpul-simpul berdasarkan frekuensi kemunculannya.
Gabung dua buah simpul yang mempunyai frekuensi kemunculan paling kecil pada sebuah akar. Akar mempunyai frekuensi yang merupakan jumlah dari frekuensi dua buah pohon penyusunnya.
Ulangi langkah 2 sampai tersisa hanya satu buah pohon biner.
Beri label setiap sisi pada pohon biner. Sisi kiri dilabeli dengan 0 dan sisi kanan dilabeli dengan 1.
Telusuri pohon biner dari akar ke daun. Barisan label-label sisi dari akar ke daun menyatakan kode Huffman untuk derajat keabuan yang bersesuaian.

## Slide 23
Contoh: Misalkan terdapat citra yang berukuran 64  64 dengan 8 derajat keabuan (k) dan jumlah seluruh pixel (n) = 64  64 = 4096.
Proses pembentuan pohon Huffman:

## Slide 29
Beri label setiap sisi pada pohon biner. Sisi kiri dilabeli dengan 0 dan sisi kanan dilabeli dengan 1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1

## Slide 30
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
Telusuri pohon biner dari akar ke daun. Barisan label-label sisi dari akar ke daun menyatakan kode Huffman untuk derajat keabuan yang bersesuaian.
Kode biner untuk setiap derajat keabuan sebagai berikut:
0 = 00 2 = 01 4 = 1110 6 = 111101 1 = 10 3 = 110 5 = 11111 7 = 111100

## Slide 31
Ukuran citra sebelum pemampatan (1 derajat keabuan = 3 bit) adalah 4096  3 bit = 12288 bit
Ukuran citra setelah pemampatan:
(790  2 bit) + (1023  2 bit) + (850  2 bit) +
(656  3 bit) + (329  4 bit) + (245  5 bit) +
(122  6 bit) + (81  6 bit) = 11053 bit
Nisbah (ratio) pemampatan =
Artinya: - citra berhasil dimampatkan menjadi 89.95% dari citra semula
- atau 10.05 % dari citra semula telah dimampatkan

## Slide 32: Metode Run-Length Encoding (RLE)
Metode RLE cocok digunakan untuk memampatkan citra yang memiliki kelompok-kelompok pixel berderajat keabuan sama.
Pemampatan citra dengan metode RLE dilakukan dengan membuat rangkaian pasangan nilai (p, q) untuk setiap baris pixel.
Nilai pertama (p) menyatakan derajat keabuan (graylevel)
Nilai kedua (q) menyatakan jumlah pixel berurutan yang memiliki derajat keabuan tersebut (dinamakan run length).

## Slide 33
Contoh: Tinjau citra 10  10 pixel dengan 8 derajat keabuan yang dinyatakan sebagai matriks derajat keabuan sebagai berikut (100 buah nilai):
0 0 0 0 0 2 2 2 2 2
0 0 0 1 1 1 1 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 4 4 4 3 3 3 3 2 2
3 3 3 5 5 7 7 7 7 6
2 2 6 0 0 0 0 1 1 0
3 3 4 4 3 2 2 2 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
1 1 1 1 0 0 0 2 2 2
3 3 3 2 2 2 1 1 1 1
Pasangan nilai untuk setiap baris run:
(0, 5), (2, 5)
(0, 3), (1, 4), (2, 3)
(1, 10)
(4, 4), (3, 4), (2 2)
(3, 3), (5, 2), (7, 4), (6, 1)
(2, 2), (6, 1), (0, 4), (1, 2), (0, 1)
(3, 2), (4, 2), (3, 1), (2, 2), (1, 2)
(0, 8), (1, 2)
(1, 4), (0, 3), (2, 3)
(3, 3), (2, 3), (1, 4)
Semuanya ada 31 pasangan nilai, 31  2 = 62 nilai.

## Slide 34
Ukuran citra sebelum pemampatan (1 derajat keabuan = 3 bit) adalah 100 x 3 bit = 300 bit.
Ukuran citra setelah pemampatan (derajat keabuan = 3 bit, run length = 4 bit):
(31 x 3) + (31 x 4) bit = 217 bit
Nisbah pemampatan =
Artinya: - citra berhasil dimampatkan menjadi 72.33% dari citra semula
- atau 27.67 % dari citra semula telah dimampatkan

## Slide 35
Metode RLE dapat dikombinasikan dengan metode Huffman untuk mengkodekan nilai-nilai hasil pemampatan RLE
Tujuannya untuk meningkatkan nisbah pemampatan.
Mula-mula lakukan pemampatan RLE, lalu hasilnya dimampatkan lagi dengan metode Huffman.

## Slide 36: Metode Pemampatan Kuantisasi (Quantizing Compression)
Metode ini mengurangi jumlah derajat keabuan, misalnya dari 256 menjadi 16, yang tentu saja mengurangi jumlah bit yang dibutuhkan untuk merepresentasikan citra.
Misalkan P adalah jumlah pixel di dalam citra semula, akan dimampatkan menjadi n derajat keabuan.
Algoritma metode kuantisasi:
Buat histogram citra semula (citra yang akan dimampatkan).
Identifikasi n buah kelompok di dalam histogram sedemikian sehingga setiap kelompok mempunyai kira-kira P/n buah pixel.
Nyatakan setiap kelompok dengan derajat keabuan 0 sampai n –1. Setiap pixel di dalam kelompok dikodekan kembali dengan nilai derajat keabuan yang baru.

## Slide 37
Contoh: Tinjau citra yang berukuran 5  13 pixel:
2 9 6 4 8 2 6 3 8 5 9 3 7
3 8 5 4 7 6 3 8 2 8 4 7 3
3 8 4 7 4 9 2 3 8 2 7 4 9
3 9 4 7 2 7 6 2 1 6 5 3 0
2 0 4 3 8 9 5 4 7 1 2 8 3
yang akan dimampatkan menjadi citra dengan 4 derajat keabuan (0 s/d 3), jadi setiap derajat keabuan direpresentasikan dengan 2 bit

## Slide 38
Histogram citra semula:
0 **
1 **
2 *********
3 ***********
4 *********
5 ****
6 *****
7 ********
8 *********
9 ******
Ada 65 pixel, dikelompokkan menjadi 4 kelompok derajat keabuan. Tiap kelompok ada sebanyak rata-rata 65/4 = 16.25 pixel per kelompok:
------------------------------------------------------
0 **
13 1 ** 0
2 *********
------------------------------------------------------
20 3 ***********
4 ********* 1
-----------------------------------------------------
5 ****
17 6 ***** 2
7 ********
-----------------------------------------------------
15 8 ********* 3
9 ******
-----------------------------------------------------

## Slide 39
Citra setelah dimampatkan menjadi:
0 3 2 1 3 0 2 1 3 2 3 1 2
1 3 2 1 2 2 1 3 0 3 1 2 1
1 3 1 2 1 3 0 1 3 0 2 1 3
1 3 1 2 0 2 2 0 0 2 2 1 0
0 0 1 1 3 3 2 1 2 0 0 3 0
Ukuran citra sebelum pemampatan (1 derajat keabuan = 4 bit):
65  4 bit = 260 bit
Ukuran citra setelah pemampatan (1 derajat keabuan = 2 bit):
65  2 bit = 130 bit
Nisbah pemampatan = 13/260 x 100% = 50%

## Slide 40: Bersambung ke Bagian 2