## Slide 1: 13 – Restorasi Citra (Bagian 1)
IF4073 Pemrosesan Citra Digital
Oleh: Dr. Ir. Rinaldi, M.T
Program Studi Teknik Informatika
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika
Institut Teknologi Bandung
2025

## Slide 2: Tujuan Restorasi Citra
Restorasi citra bertujuan untuk merekonstruksi kembali citra yang mengalami distorsi (distorted image) atau degradasi (degraded image) menjadi bentuk citra semula (original image) berdasarkan model yang ideal.
Model diperoleh berdasarkan pengetahuan tentang penyebab citra mengalami distorsi.
Modelkan degradasi (original image  distorted image), kemudian lakukan proses berkebalikan (inverse) untuk merekonstruksi citra semula (distorted image  original image)
Citra hasil rekonstruksi sedapat mungkin menghasilkan citra yang mendekati citra semula. Jadi, citra hasil rekonstruksi merupakan estimasi citra semula.

## Slide 3: Penyebab Distorsi
Distorsi pada citra timbul selama proses akuisisi citra dan/atau selama transmisi citra.
Faktor-faktor penyebab distorsi pada citra:
  Degradasi citra akibat kondisi lingkungan selama proses transmisi citra
  Contoh: petir, turbulensi atmosfir
  Derau pada citra akibat kualitas penginderaan pada peralatan sensor (sensor noise)
  Contoh: level cahaya dan temperatur sensor pada kamera CCD
  Blurring pada citra diakibatkan oleh sensor
  Contoh: kamera bergerak atau out-of-focus
  Distorsi geometrik
    Contoh: foto bumi yang diambil oleh kamera dari satelit

## Slide 4
blurred image

## Slide 5
Citra yang mengalami derau periodik

## Slide 6
Citra dengan derau periodik lainnya

## Slide 7
Noisy image (salt and pepper noise)

## Slide 8
Citra yang mengalami turbulensi
atmosfir

## Slide 9
Geometric distortion

## Slide 10: Image Restoration vs Image Enhancement
Image enhancement memiliki area yang beririsan dengan image restoration.
Beberapa teknik di dalam image enhancement juga digunakan di dalam image restoration, misalnya median filtering, mean filtering.
Enhancement
  Berkaitan dengan ekstraksi fitur citra (kontras, kecerahan, histogram, dll)
  Sulit mengkuantisasi kinerja metodenya
  Lebih subyektif; membuat citra “tampil lebih baik (look better)”
Restoration
  Berkaitan dengan pemulihan citra yang mengalami degradasi
  Kinerja metode dapat dikuantisasi
  Lebih obyektif; merekonstruksi menjadi citra semula

## Slide 11: Model Degradasi Citra dan Proses Restorasi
f(x,y) : citra input H: fungsi degradasi (x,y): estimasi citra semula
g(x,y): citra degradasi h(x,y) : derau aditif
g(x,y) = f(x,y)*h(x,y) + h(x,y)
G(u,v)=F(u,v)H(u,v) + N(u,v)
Dalam ranah spasial:
Dalam ranah frekuensi:

## Slide 12: Restorasi dalam Ranah Spasial dan Frekuensi
Beberapa teknik restorasi lebih tepat dilakukan dalam ranah spasial, sedangkan beberapa teknik restorasi lainnya hanya dapatdilakukan dalam ranah frekuensi.
Degradasi yang disebabkan oleh derau aditif lebih tepat dilakukan dalam ranah spasial. Misalnya salt & pepper noise.
Degradasi seperti citra kabur (image blur) dan citra yang mengalami derau periodik sulit dilakukan dalam ranah spasial. Degradasi seperti itu hanya dapat dilakukan dalam ranah frekuensi.

## Slide 13: Model Derau (Noise)
Asumsikan derau:
- independen dari koordinat spasial
- tidak berkorelasi dengan konten citra
Derau dianggap sebagai variabel acak. Variabel acak tersebut dicirikan oleh fungsi kepadatan peluang (probability density function) atau PDF.
Beberapa PDF yang umum ditemukan di dalam aplikasi pengolahan citra adalah: Gaussian noise, Rayleigh noise, Erlang (gamma) noise, exponential noise, uniform noise, dan impulse (salt & pepper) noise.

## Slide 16
Membuat citra yang mengandung derau gaussian dengan Matlab
A = imread('eight.png');
B = imnoise(A,'gaussian',0, 0.02); % mean = 0.0, variansi = 0.02
imshow(A), title('original image');
figure, imshow(B), title('noisy image (gaussian)');

## Slide 17
I = imread('house.jpg');
I_noise = imnoise(I,'gaussian’); % default mean = 0.0, variansi = 0.01
imshow(I); figure, imshow(I_noise)

## Slide 18
Dalam praktek, impuls biasanya lebih kuat dari nilai keabuan di dalam citra.
Misalkan a = 0 (hitam) dan b = 255 (putih) untuk citra 8-bit.

## Slide 19
A = imread('eight.png');
B = imnoise(A,'salt & pepper',0.02); % density = 0.02
imshow(A), title('original image');
figure, imshow(B), title('noisy image (salt and peppers)');
Membuat citra yang mengandung derau salt & pepper dengan Matlab

## Slide 20
I = imread('house.jpg');
I_noise = imnoise(I, 'salt & pepper’); % default d = 0.05
imshow(I); figure, imshow(I_noise)

## Slide 21
Uniform noise
- kurang praktis, biasanya digunakan untuk pembangkit bilangan acak
Mean:
Variansi:

## Slide 22
Rayleigh Noise
Gamma(Erlang) Noise
Exponential Noise

## Slide 23: Derau Aditif (Additive Noise)
Histograms

## Slide 25
-3-levels
-simple constant areas
(spans from black to white)
pepper
salt

## Slide 27: Derau Periodik (Periodic Noise)
Komponen derau
(sinusoidal noise)
Dihasilkan karena gangguan listrik atau elektromekanis selama akuisisi gambar
Derau periodik dapat dikurangi dengan operasi dalam ranah frekuensi

## Slide 28
Program Matlab untuk menambahkan derau periodik ke dalam citra
I = imread('lena.bmp');
J = rgb2gray(I);
s = size(J);
[x,y] = meshgrid(1:s(1), 1:s(2));
p = sin(x/3+y/5)+1;
J_noise = (im2double(J)+ p'/2)/2;
imshow(J);
figure, imshow(J_noise);

## Slide 29: Restorasi dengan Penapisan Spasial
Asumsikan degradasi di dalam citra hanya karena derau saja
g(x,y) = f(x,y) + h(x,y)
G(u,v) = F(u,v) + N(u,v)

## Slide 30
Penapisan spasial (spatial filtering):
- merupakan metode restorasi jika hanya terdapat derau aditif di dalam citra
- sama seperti image enhancement dalam ranah spasial
Sebuah “jendela” (window) S berukuran m x n memuat sejumlah pixel digeser titik demi titik pada seluruh daerah citra. Nilai pixel yang di tengah jendela diganti dengan sebuah nilai hasil perhitungan
Penapis yang digunakan:
- Penapis rerata (mean filters)
- Penapis orde-statistic (order-statistics filters)
- Penapis adaptif (adaptive filters)

## Slide 31: Penapis Rerata (Mean Filters)
Arithmetic mean
Geometric mean
Window centered at (x,y)

## Slide 33
Program Matlab untuk Arithmetic mean filtering
I = imread('zelda.bmp');
Inoise = imnoise(I, 'gaussian’); %default mean = 0 dan variansi = 0.01
figure, imshow(I), title ('Original image');
figure, imshow(Inoise), title ('Noisy image');
mean = fspecial('average', [5 5]); %default 3 x 3 filter
Ifiltered = uint8(convn(double(Inoise), double(mean)));
figure, imshow(Ifiltered), title ('Filtered image');

## Slide 34
original
Noisy
Gaussian
Arith.
mean
Geometric
mean

## Slide 35
Harmonic mean filter
Contra-harmonic mean filter
Q=-1, harmonic
Q=0, arith. mean
Q=+, ?

## Slide 38
Pepper
Noise
Salt
Noise
Contra-
harmonic
Q=1.5
Contra-
harmonic
Q=-1.5

## Slide 39
Wrong sign in contra-harmonic filtering
Q=-1.5
Q=1.5
Mean filters (noise reduced by blurring)
  Arithmetic mean filter and geometric mean filter are well suited for random noise such as Gaussian noise
  Contraharmonic mean filter is well suited for impulse noise
    Disadvantage: must know pepper noise or salt noise in advance

## Slide 40: Order-statistics filters
Didasarkan pada pengurutan (pe-ranking-an) pixel-pixel
  Cocok untuk derau unipolar atau derau bipolar (salt and pepper noise)
Median filter: mengganti nilai pixel di tengah window dengan nilai median di dalam window
Max/min filter: mengganti nilai pixel di tengah window dengan nilai maksimum/minimum di dalam window.
Midpoint filter: mengganti nilai pixel di tengah window dengan (nilai maksimum + nilai minimum)/2 di dalam window
Alpha-trimmed mean filters: membuang beberapa pixel lalu merata-ratakan sisanya.

## Slide 41: Order-statistics filters
Median filter
Max/min filters

## Slide 43
Contoh penapis median (median filter):
Misalkan pixel di tengah, 35, akan diproses.
Urutkan pixel-pixel tersebut:
Median dari kelompok tersebut adalah 10 (dicetak tebal, warna biru).
Titik tengah dari jendela (35) sekarang diganti dengan nilai median (10).
9 10 10 10 10 10 11 12 35

## Slide 44
Original image
Noisy image
Filtered image
I = imread('zelda.bmp');
Inoise = imnoise(I, 'salt & pepper', 0.1);
figure; imshow(I);
figure; imshow(Inoise);
Ifiltered = medfilt2(Inoise, [3 3]);
figure; imshow(Ifiltered)
Penapis Median

## Slide 45
A = imread('eight.png');
B = imnoise(A,'salt & pepper',0.02); % density = 0.02
imshow(A), title('original image');
figure, imshow(B), title('noisy image (salt and peppers)');
Ifiltered = medfilt2(B, [3 3]);
figure; imshow(Ifiltered), title('Median filtering');

## Slide 46
Original image
Noisy image
Filtered image
I = imread('peppers512.bmp');
Inoise = imnoise(I, 'salt & pepper', 0.2);
figure; imshow(I); figure; imshow(Inoise);
r = Inoise(:,:,1); g = Inoise(:,:,2); b = Inoise(:,:,3);
Ifiltered_r = medfilt2(r, [3 3]);
Ifiltered_g = medfilt2(g, [3 3]);
Ifiltered_b = medfilt2(b, [3 3]);
Ifiltered = cat(3, Ifiltered_r, Ifiltered_g, Ifiltered_b);
figure; imshow(Ifiltered)
Penapis Median

## Slide 47
bipolar
Noise
Pa = 0.1
Pb = 0.1
3x3
Median
Filter
Pass 1
3x3
Median
Filter
Pass 2
3x3
Median
Filter
Pass 3

## Slide 48
Pepper
noise
Salt
noise
Max
filter
Min
filter

## Slide 49: Order-statistics filters (cont.)
Midpoint filter
Alpha-trimmed mean filter
  Hapus d/2 pixel dengan nilai keabuan terendah dan hapus d/2 pixel dengan nilai keabuan tertinggi, lalu rata-ratakan sisanya
Middle (mn-d) pixels

## Slide 51
Uniform noise
m=0
s2=800
Left +
Bipolar Noise
Pa = 0.1
Pb = 0.1
5x5
Arith. Mean
filter
5x5
Geometric
mean
5x5
Median
filter
5x5
Alpha-trim.
Filter
d=5

## Slide 52: Bersambung ke Bagian 2