## Slide 1: Secure Hash Algorithm (SHA)
II4031 Kriptografi dan Koding
Oleh: Rinaldi Munir
Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika
ITB

## Slide 2: Secure Hash Algorithm (SHA)
SHA adalah fungsi hash satu-arah yang dibuat oleh NIST dan digunakan bersama DSS (Digital Signature Standard).
Oleh NSA, SHA dinyatakan sebagai standard fungsi hash satu-arah.
SHA didasarkan pada MD4 yang dibuat oleh Ronald L. Rivest dari MIT.
Algoritma SHA menerima masukan berukuran maksimum 264 bit (2.147.483.648 gigabyte) dan menghasilkan message digest yang panjangnya 160 bit.
Message digest dari SHA lebih panjang dari message digest yang dihasilkan oleh MD5 (128 bit).

## Slide 3
Sebutan SHA mengacu pada keluarga fungsi hash satu-arah SHA.
Enam varian SHA:
- SHA-0
- SHA-1
- SHA-224
- SHA-256
- SHA-384
- SHA-512
SHA-0 sering diacu sebagai SHA saja
Yang akan dibahas: SHA-1
Detil algoritma SHA-1 dapat dibaca di dalam dokumen RFC 3174 (http://www.faqs.org/rfcs/rfc3174.html)

## Slide 5: Gambaran Umum SHA-1

## Slide 6
Langkah-langkah pembuatan message digest dengan SHA-1:
1. Penambahan bit-bit pengganjal (padding bits).
2. Penambahan nilai panjang pesan semula.
3. Inisialisasi penyangga (buffer) MD.
4. Pengolahan pesan dalam blok berukuran 512 bit.

## Slide 7: 1. Penambahan Bit-bit Pengganjal
Pesan ditambah dengan sejumlah bit pengganjal (padding bits) sedemikian sehingga panjang pesan (dalam satuan bit) kongruen dengan 448 (mod 512).
Panjang bit-bit pengganjal adalah antara 1 sampai 512.
Bit-bit pengganjal terdiri dari sebuah bit 1 diikuti dengan sisanya bit 0.
Contoh: K = 32000 bit  32000 + 192 bit = 32192  32192 mod 512 = 448

## Slide 8: 2. Penambahan Nilai Panjang Pesan
Pesan yang telah diberi bit-bit pengganjal selanjutnya ditambah lagi dengan 64 bit yang menyatakan panjang pesan semula.
Contoh: K = 32000 = 1111101000000002 = 000…111110100000000
Setelah ditambah dengan 64 bit, panjang pesan sekarang menjadi kelipatan 512 bit.

## Slide 9: 3. Inisialisasi Penyangga MD
SHA membutuhkan 5 buah penyangga (buffer) yang masing-masing panjangnya 32 bit.
Total panjang penyangga adalah 5  32 = 160 bit.
Kelima penyangga MD ini diberi nama A, B, C, D, dan E. Setiap penyangga diinisialisasi dengan nilai-nilai (dalam notasi HEX) sebagai berikut:
A = 67452301
B = EFCDAB89
C = 98BADCFE
D = 10325476
E = C3D2E1F0

## Slide 10: 4. Pengolahan Pesan dalam Blok Berukuran 512 bit.
Proses HSHA terdiri dari 80 buah putaran (MD5 hanya 4 putaran)
Masing-masing putaran menggunakan bilangan penambah Kt, yaitu:
Putaran 0  t  19 Kt = 5A827999
Putaran 20  t  39 Kt = 6ED9EBA1
Putaran 40  t  59 Kt = 8F1BBCDC
Putaran 60  t  79 Kt = CA62C1D6

## Slide 11: Operasi dasar pada setiap putaran:
Nilai W1 sampai W16 berasal dari 16 word pada blok yang sedang diproses (1 word = 32 bit), sedangkan nilai Wt berikutnya didapatkan dari persamaan
Wt = Wt – 16  Wt – 14  Wt – 8  Wt – 3
e  d
d  c
c  CLS30(b)
b  a
a  (CLS5(a) + ft(b, c, d) + e + Wt + Kt)

## Slide 12
Contoh message digest beberapa pesan yang dihasilkan oleh SHA-1:
sha1(“halo”)= 33b1eac210971fb02a3b90afce9dbff758be794d
sha1(“halo, apa kabar teman? ”) = 03d17abd2962dbed1037d1230f012037cd25fe91
sha1(“The quick brown fox jumps over the lazy dog”) =
2fd4e1c67a2d28fced849ee1bb76e7391b93eb12

## Slide 13: Kriptanalisis SHA-1
Pada tahun 2005, Rijmen dan Oswald mempubliksikan serangan pada versi SHA-1 yang direduksi (hanya menggunakan 53 putaran dari 80 putaran) dan menemukan kolisi dengan kompleksitas sekitar 280 operasi (lihat di http://eprint.iacr.org/2005/010).
Pada bulan Februari 2005, Xiayoun Wang, Yiqun Lisa Yin, dan Hongbo Yo mempublikasikan serangan yang dapat menemukan kolisi pada versi penuh SHA-1, yang membutuhkan sekitar 269 operasi (lihat beritanya di:
http://www.schneier.com/blog/archives/2005/02/sha_1broken.html)

## Slide 14
Rizki Wicaksono, seorang hacker alumni Informatika ITB Angkatan 1999 mendemonstrasikan cara membentuk dua file berbeda yang memiliki nilai hash SHA-1 sama (silakan baca tulisannya pada pranala:
http://www.ilmuhacking.com/cryptography/membuat-sha1-collision-file/

## Slide 15
SELAMAT BELAJAR