## Slide 1: Aljabar Boolean (Bag.2)
(Update 2026)
IF1220 Matematika Diskrit
Oleh: Rinaldi M
Program Studi Teknik Informatika
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika
ITB

## Slide 2: Penyederhanaan Fungsi Boolean
Menyederhanakan fungsi Boolean artinya mencari bentuk fungsi lain yang ekivalen tetapi dengan jumlah literal atau operasi yang lebih sedikit.
Contoh: F(x, y) = x’y + xy’ + y’ disederhanakan menjadi F(x, y) = x’ + y’
Dipandang dari segi aplikasi aljabar Boolean, fungsi Boolean yang lebih sederhana berarti rangkaian logikanya juga lebih sederhana (menggunakan jumlah gerbang logika lebih sedikit).

## Slide 3
Tiga metode yang dapat digunakan untuk menyederhanakan fungsi Boolean:
Secara aljabar, menggunakan hukum-hukum aljabar Boolean.
Metode Peta Karnaugh.
Metode Quine-McCluskey (metode tabulasi)
Yang dibahas di sini hanyalah Metode Peta Karnaugh

## Slide 4: Peta Karnaugh
Peta Karnaugh (atau K-map) merupakan metode grafis untuk menyederhanakan fungsi Boolean.
Metode ini ditemukan oleh Maurice Karnaugh pada tahun 1953. Peta Karnaugh adalah sebuah diagram/peta yang terbentuk dari kotak-kotak (berbentuk bujursangkar) yang bersisian.
Tiap kotak merepresentasikan sebuah minterm.
Tiap kotak dikatakan bertetangga jika minterm-minterm yang merepresentasikannya berbeda hanya 1 buah literal.

## Slide 5
Maurice Karnaugh (/ˈkɑːrnɔː/; October 4, 1924 – November 8, 2022) was an American physicist, mathematician, computer scientist, and inventor known for the Karnaugh map used in Boolean algebra.
(Sumber: Wikipedia)

## Slide 6
Peta Karnaugh dengan dua peubah
Penyajian 4

## Slide 7
Peta Karnaugh dengan tiga peubah

## Slide 8
Peta Karnaugh dengan empat peubah

## Slide 9
Cara mengisi peta Karnaugh
Kotak yang menyatakan minterm diisi “1”
Sisanya diisi “0”
Contoh: F(x, y, z) = x’yz’ + xyz’ + xyz

## Slide 10
Contoh: F(x, y, z) = xz’ + y
xz’: Irisan antara:
x  semua kotak pada baris ke-2
z’  semua kotak pada kolom ke-1 dan kolom ke-4
y:
y  semua kotak pada kolom ke-3 dan kolom ke-4

## Slide 11
Pengisian peta Karnaugh dari tabel kebenaran
Tinjau hanya nilai fungsi yang memberikan 1. Fungsi Boolean yang merepresentasikan tabel kebenaran adalah f(x, y) = x’y’z + xy’z’ + xy’z+ xyz.

## Slide 12: Teknik Minimisasi Fungsi Boolean dengan Peta Karnaugh
Penggunaan Peta Karnaugh dalam penyederhanaan fungsi Boolean dilakukan dengan cara menggabungkan kotak-kotak yang bernilai 1 dan saling bersisian.
Kelompok kotak yang bernilai 1 dapat membentuk:
- pasangan (dua),
- kuad (empat),
- oktet (delapan).

## Slide 13
Pasangan
Sebelum disederhanakan: F(w, x, y, z) = wxyz + wxyz’
Sesudah disederhanakan: F(w, x, y, z) = wxy

## Slide 14
Kuad (1)
Sebelum: F(w, x, y, z) = wxy’z’ + wxy’z + wxyz + wxyz’
Sesudah: F(w, x, y, z) = wx

## Slide 15
Kuad (2)
Sebelum: F(w, x, y, z) = wxy’z’ + wxy’z + wx’y’z’ + wx’y’z
Sesudah: F(w, x, y, z) = wy’

## Slide 16
Oktet
Sebelum: fFw, x, y, z) = wxy’z’ + wxy’z + wxyz’ + wxy’z +
wx’y’z’ + wx’y’z + wx’yz + wx’yz’
Sesudah: F(w, x, y, z) = w

## Slide 17
Penggulungan (1)

## Slide 18
Penggulungan (2)
Sebelum: F(x, y, z) = x’yz + xy’z’ + xyz + xyz’
Sesudah: F(x, y, z) = yz + xz’
Contoh: Sederhanakan F(x, y, z) = x’yz + xy’z’ + xyz + xyz’.

## Slide 19
Ketidakunikan Hasil Penyederhanaan
Hasil penyederhanaan dengan peta Karnaugh tidak selalu unik.
Artinya, mungkin terdapat beberapa bentuk fungsi minimasi yang berbeda
meskipun jumlah literal dan jumlah term-nya sama
F(w,x,y,z) = w’x’y + w’xy’z + wxy + wy’z’ +
wx’z
F(w,x,y,z) = w’x’y + w’xy’z + wxz’ + wyz +
wx’y’

## Slide 20: Tips menyederhanakan dengan Peta Karnaugh
Kelompokkan 1 yang bertetangga sebanyak mungkin
Dimulai dengan mencari oktet sebanyak-banyaknya terlebih dahulu, kemudian kuad, dan terakhir pasangan.

## Slide 21: Contoh minimisasi 1:
Hasil penyederhanaan: F(w, x, y, z) = wy’ + yz’ + w’x’z

## Slide 22: Contoh minimisasi 2:
Hasil penyederhanaan: F(w, x, y, z) = z + xy + wx’y’

## Slide 23: Contoh minimisasi 3:
Hasil penyederhanaan: F(w, x, y, z) = wx + wz + wy + xyz

## Slide 24: Contoh minimisasi 4:

## Slide 26: Contoh minimisasi 5:
Minimisasi fungsi Boolean F(x, y, z) =  (0, 2, 4, 5, 6)

## Slide 27: Contoh minimisasi 6
Minimisasi F(w, x, y, z) = w’x’y’ + x’yz’ + w’xyz’ + wx’y’
Penyelesaian:
Hasil penyederhanaan: F(w, x, y, z) = x’y’ + x’z’ + w’yz’

## Slide 28: Contoh minimisasi 7
Minimisasi fungsi Boolean F(w, x, y, z) =  (0,1,2,4,5,6,8,9,12,13,14)
Penyelesaian:
Hasil penyederhanaan: F(w, x, y, z) = y’ + w’z’ + xz’

## Slide 29: Contoh minimisasi 8
Sederhanakan fungsi F(w,x,y,z) = (w + x’)(w + x + y)(w’ + x’ + y’)(w’ + x + y + z’) . Hasil penyederhanaan dalam bentuk baku SOP dan POS.
Penyelesaian:
Hasil penyederhanaan
SOP: F(w, x, y, z) = x’y + wxy’ + wy’z’ (garis penuh)
POS: F(w, x, y, z) = (x’ + y’)(w + y)(x + y + z’) (garis putus-putus)

## Slide 30: Contoh minimisasi 9
Sederhanakan fungsi F(x, y, z, t) = xy’ + xyz + x’y’z’ + x’yzt’
Penyelesaian:
Pengelompokan yang berlebihan
Pengelompokan yang benar
Fungsi minimasi: F(x, y, z, t) = y’z’ + xz + yzt’

## Slide 31: Contoh minimisasi 10
Minimasi fungsi yang telah dipetakan ke peta Karnaugh di bawah ini dalam bentuk baku SOP dan bentuk baku POS.
Penyelesaian:
SOP : F(w, x, y, z) = yz + wz + xz + w’xy’ (garis penuh)
POS: F(w, x, y, z) = (y’ + z)(w’ + z)(x + z)(w + x + y) (garis putus-putus

## Slide 32: Contoh minimisasi 11
Sederhanakan rangkaian logika berikuit:

## Slide 33
Penyelesaian: Fungsi yang berkoresponden dengan rangkaian logika tsb: F(x, y, z) = x’yz + x’yz’ + xy’z’ + xy’z
Fungsi Boolean hasil minimisasi:
F(x, y, z) = x’y + xy’
Rangkaian logika hasil penyederhanaan:
0

## Slide 34: Peta Karnaugh untuk Lima Peubah
Dua kotak dianggap bertetangga jika secara fisik berdekatan dan merupakan pencerminan terhadap garis ganda

## Slide 35
Contoh: Carilah fungsi sederhana dari
F(v, w, x, y, z) =  (0, 2, 4, 6, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 25, 27, 29, 31)
011

## Slide 36: Keadaan don’t care
Keadaan don’t care adalah kondisi nilai peubah yang tidak diperhitungkan oleh fungsinya.
Artinya nilai 1 atau 0 dari peubah don’t care tidak berpengaruh pada hasil fungsi tersebut.
Contoh:
- Peraga digital angka desimal 0 sampai 9.
- Jumlah bit yang diperlukan untuk merepresentasikan angka 0 sampai 9 = 4 bit.
- Sehingga, bit-bit untuk angka 10-15 tidak terpakai

## Slide 38
Dalam menyederhanakan Peta Karnaugh yang mengandung keadaan don’t care, ada dua hal penting sebagai pegangan.
Pertama, kita anggap semua nilai don’t care (X) sama dengan 1 dan kemudian membentuk kelompok sebesar mungkin yang melibatkan angka 1 termasuk tanda X tersebut.
Kedua, semua nilai X yang tidak termasuk dalam kelompok tersebut kita anggap bernilai 0.
Dengan cara ini, keadaan-keadaan X telah dimanfaatkan semaksimal mungkin, dan kita boleh melakukannya secara bebas.

## Slide 39
Contoh: Sebuah fungsi Boolean, F, dinyatakan dengan tabel berikut. Minimisasi fungsi F sesederhana mungkin.

## Slide 40
Penyelesaian:
Hasil penyederhanaan: F(w, x, y, z) = xz + y’z’ + yz
X

## Slide 41
Contoh: Minimisasi fungsi Boolean berikut ( dalam bentuk baku SOP dan bentuk baku POS): F(w, x, y, z) =  (1, 3, 7, 11, 15)
dengan kondisi don’t care adalah d(w, x, y, z) =  (0, 2, 5).
Penyelesaian:
Hasil penyederhanaan:
SOP: F(w, x, y, z) = yz + w’z (kelompok garis penuh)
POS: F(w, x, y, z) = z (w’ + y) (kelompok garis putus-putus)

## Slide 42: Latihan (UTS 2022)
Diberikan dua buah fungsi Boolean F dan G. Maka, fungsi H = F + G diperoleh dengan meng-OR-kan F dan G:
F = wxy’ + y’z + w’yz’ + x’yz’
G = (w + x + y’ + z’) (x’ + y’ + z) (w’ + y + z’ )
Dengan mengunakan peta Karnaugh, temukan bentuk yang paling sederhana dari H = F + G. Gambarkan juga rangkaian logika hasil akhirnya.

## Slide 43
Jawaban:

## Slide 44: Bersambung ke Bagian 3